PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:  	REMONT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU                  NR 353 - ( pom. 208, 209, 210, korytarz ).

Zamawiający: 	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

UL. ŚMIDOWICZA 69, GDYNIA 81-127

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232460-4 Roboty sanitarne

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania:

I.  Część opisowa

II. Część informacyjna

Opracował:

inż. …………………….

Spis treści:

I. Część opisowa

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

  - Zakres przedmiotu zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania podstawowe

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

  - Zgodność z prawem

  - Warunki wykonania i odbioru

  - Terminy wykonania prac projektowych, prac budowlanych i instalacyjnych

II. Część informacyjna

1. Informacje podstawowe i oświadczenia

1.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

1.2 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót

I. Część opisowa

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektu budowlanego  (wielobranżowego) remontu - przebudowy pomieszczeń 2 piętra budynku nr 353 ( pom. 208, 209, 210, korytarz ),  na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagane, wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie jeżeli będzie  wymagana.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanego celu spoczywa na Wykonawcy.

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego  (wielobranżowego) remontu przebudowy pomieszczeń 2 piętra budynku nr 353 ( pom. 208, 209, 210, korytarz ),  z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, wykonaniem zaprojektowanych  robót budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie jeżeli będzie takie  wymagane, przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Budynek nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest budynkiem pięciokondygnacyjnym podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, dach płaski pokryty papą. Elewacja -tynk cementowo wapienny, malowany. Stolarka okienna drewniana oraz PCV, okna zespolone. Stolarka drzwiowa -stalowa, aluminiowa, płycinowa. Wyposażony w instalację :

- elektryczną,

- teletechniczną,

- centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni znajdującej się na terenie AMW poza budynkiem nr 353,

- kanalizacyjną -podłączoną do układu miejskiej kanalizacji,

- ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Budynek znajduje się na terenie AMW w Gdyni, na terenie zamkniętym. Dostęp przez biuro przepustek po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dane wielkościowe pomieszczeń przeznaczonych do remontu-przebudowy:

- powierzchnia pom. przeznaczonych do przebudowy - remontu:     ~   118,16  m2

- powierzchnia pom. objętych zakresem prac			            ~   151,56 m2

- powierzchnia korytarza						~     33,40 m2

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu, ani prac na zewnątrz budynku.

Nie przewiduje się zmiany istniejącej zabudowy .

  - Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej  dla potrzeb wykonania projektu,

- wykonanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,

- wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) w oparciu o załączoną do oferty koncepcje,

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz dotyczącego wyposażenia sal ( mebli ) zgodnie                     z opisem w programie funkcjonalno – użytkowym, ze szczegółowym rozrysowaniem mebli – rysunki wykonawcze.

- opracowanie szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych,

- dokonanie zgłoszenia robót bądź też uzyskanie  pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

- oddanie gotowych pomieszczeń do użytkowania najpóźniej do 01 września 2017 (jeżeli będzie wymagane to również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oświadcza, że posiada prawo użytkowania działki nr  2098 Obr 0021 w Gdyni,

- Obiekt posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.w.u., c.o., telefoniczną, teletechniczną, alarmową, SSP,

- Pomieszczenia 208, 209, 210 oraz korytarz w budynku nr 353 przed przystąpieniem do prac budowlano instalacyjnych zostaną przekazane w całości w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości wykonywania prac, jednak nie wcześniej niż 19.06.2017r zgodnie                 z zapisami pkt 2.7,

- dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia                        w budynku,

- Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych, posiadane materiały zostały załączone do PFU,

- Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

W ramach wykonania remontu – przebudowy pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 353 ( pom. 208, 209, 210, korytarz ) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przewiduje się wykonie pełnego wielobranżowego remontu pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej, alarmowej, teletechnicznej, c.o., wykonaniem wentylacji nawiewno – wywiewnej i klimatyzacyjnej.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach wykonania remontu – przebudowy pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 353 ( pom. 208, 209, 210, korytarz ) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - ZAPROJEKTUJ                          I WYBUDUJ” przewiduje się:

- wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego,

- wykonanie  remontu pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego,

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane.

  - Wymagania podstawowe

- Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał :

a) koncepcję układu pomieszczeń (rzut koncepcyjny części 1 objętej opracowaniem)                               z   zestawieniem powierzchni pomieszczeń i pełną aranżacją, oraz  z opisem rozwiązań techniczno - materiałowych. Koncepcja musi zawierać wymagania zawarte w programie funkcjonalno użytkowym.

b) kosztorys szacunkowy całości zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania

robót budowlanych) cena netto i brutto.

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna, elektryczna, teletechniczna, aranżacja wnętrz w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis (PDF).

Na etapie wykonywania dokumentacji należy uwzględnić wytyczne z przeprowadzonego Audytu Energetycznego budynku który stanowi załącznik do PFU.

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Przed wykonaniem projektu należy wykonać inwentaryzację wielobranżową obiektu (pomieszczeń).

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania.

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne materiałowe i kosztowe.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa na Wykonawcy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2013 poz.1129).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu  przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :

-Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r.Nr 120.poz.1133 z późn.zm.)

-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010,Nr 109.poz.719)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie

przeciwpożarowego zapatrzenia w  wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)

Przy projektowaniu należy uwzględnić następujące elementy:

W zakresie budowlanym:

- Dla pomieszczenia wykładowego 208

  - Wyniesienie mebli z pomieszczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ich utylizacja.

  - Demontaż okładzin ściennych.

  - Wymiana posadzki (wszystkie warstwy od stropu właściwego).

  - Wymianę  całej stolarki okiennej na nową PCV zgodnie z podziałem według istniejącej stolarki.

  - Wykonanie podłogi podniesionej typu audytoryjnego na ruszcie metalowym z ciśnieniowych płyt warstwowych gipsowo-włóknowych,  gr 32 mm,  niepalnych, mało nasiąkliwych, odznaczających  się mała odkształcalnością przy zmianach wilgotności i temperatury oraz mające zwiększoną wytrzymałość na zginanie.

Aranżacja winna uwzględniać 36 stanowisk audytoryjnych w min. 5 rzędach na 4 poziomach.
(Najniższy poziom – podłoga (m.in. 1. rząd miejsc audytoryjnych od ściany, 2 rzędy miejsc audytoryjnych od okien), następne rzędy podniesione kolejno o 15cm – ostatni rząd podniesiony o 45cm.

Krzesła mocowane do podłogi audytorium wykonane na konstrukcji metalowej z profili owalnych (30x60mm) malowanych proszkowo ( RAL  7001), stopka wykonana z płaskownika gr 8mm z przygotowanymi otworami na śruby.

Oparcie oraz siedzisko uchylne grawitacyjne, profilowane,  zaprojektowane przy zachowaniu ergonomii i gwarantujące komfort  użytkownika wykonanie ze sklejki wielowarstwowej bukowej gr 12mm obłożone pianką gr 11mm  i tapicerowane tkaniną w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem.

Pulpit uchylny cięgnowy/nożycowy bezpieczny dla użytkownika, zaopatrzony                  w system „anty-panic” składany, wykonany ze sklejki bukowej.

Krzesła winny posiadać atesty :

- wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,

- ocenę zapalności i właściwości toksycznych lotnych produktów spalania mebli,

- sprawdzenie z badań zapalności właściwości toksycznych układu tapicerskiego, raport z badań odporności tapicerki na ścieranie

Przód 1. rzędów stołów zabudowany w całości, ostatnie rzędy krzeseł zabudowane                    z tyłu).

  - 1 stanowisko dla wykładowcy (stół 1800x800 zabudowany w całości od strony stanowisk audytoryjnych, od strony wykładowcy 3 szuflady o wysokości 15cm, z zaślepionym kanałem na przewody, z możliwością wyprowadzenia przewodów na blat, fotel obrotowy z podłokietnikami) – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja miejsca na wieszaki na tylnej ścianie za krzesłami na około 40 wieszaków – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Wykonanie blatów o grubości 36mm z materiałów trudnościeralnych – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wymianę tynków w niezbędnym zakresie.

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

  - Malowanie ścian farbą emulsyjną silikonową.

  - Wykonanie tynków dekoracyjnych na wysokość min 180cm od posadzki (tynk akrylowo-żywiczny 1-1,5mm).

  - Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej (moduł 60x60cm).

  - Wymianę stolarki drzwiowej dostosowując ją analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu (BKT SYSTEM z ramą z drewna egzotycznego z metalową ościeżnicą).

Skrzydło drzwiowe  płytowe wewnętrzne  do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną   kanałową płytą wiórową.  Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna egzotycznego. Cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu. Skrzydło drzwiowe wyposażone trzyczęściowy zawias niklowany oraz niklowany zamek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.

Ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi .

  - Montaż wewnętrznych parapetów.

  - Wymianę stolarki meblowej z krzesłami – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Montaż rolet okiennych tekstylnych podgumowanych w oknach.

  - Montaż uchwytu do projektora wraz z podłączeniami opisanymi w części elektrycznej i teletechnicznej.

  - Montaż ekranu sterowanego elektrycznie (min 210 cm szerokości)  w aktualnym położeniu.

  - Montaż tablicy szklanej białej w położeniu uwzględniającym rozmiar aktualnie zamontowanej tablicy (min 340 cm szerokości) – uwzględnić w projekcie aranżacji wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń. Dostawa i montaż tablicy poza zakresem opracowania.

  - Likwidacja podestu.

  - Ustalenia odnośnie doboru kolorów farb, stolarki meblowej na etapie projektowania.

- Dla pomieszczenia laboratoryjnego 210

  - Wyniesienie mebli z pomieszczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ich utylizacja.

  - Wymiana posadzki (wszystkie warstwy od stropu właściwego).

  - Likwidacja drzwi opisanych 209 – przygotowanie wnęki pod szafę RACK.

  - Wymianę całej stolarki okiennej na nową PCV.

  - Aranżacja uwzględniająca 6 stołów laboratoryjnych z 18 stanowiskami laboratoryjnymi mocowanych do podłogi (z możliwością odczepienia) (stół 2200x850, wys. 800, z zaślepionym kanałem na przewody, z możliwością wyprowadzenia przewodów na blat w dwóch miejscach, zabudowane z jednej strony, z drugiej 4 szuflady o wysokości 15 cm, krzesła drewniane bez podłokietników), 
1 stanowisko dla wykładowcy (stół 750x1600, wys. 800 zabudowana z jednej strony, z drugiej 3 szuflady o wysokości 15 cm, z zaślepionym kanałem na przewody, z możliwością wyprowadzenia przewodów na blat, fotel obrotowy z podłokietnikami), 
3 stanowiska przymocowane do podłogi (z możliwością odczepienia) dla małych robotów przemysłowych o masie do 120 kg z blatem umożliwiającym nieruchome przymocowanie małego przemysłowego w pozycji montażowej podłogowej oraz odporne na uszkodzenie podczas pracy robota na pełnej mocy (stół 1500x2000 wys. 800, z jednej strony zabudowany, z drugiej strony 3 szuflady o głębokości min 70cm i wysokości 15cm) – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja miejsca na wieszaki na minimum 20 wieszaków – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja szafki na akcesoria pod tablicą multimedialną – wymiar szer. 2500,                 gł. 450, wys. minimum 800 (kończy się pod tablicą, 5-dzielna, z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość zamontowania 1-2 półek w każdej części na różnych wysokościach na belkach nośnych) - – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja szafy na akcesoria 6-ciodzielnej – szer. 3600, gł. 800, wys. 3000.
(na poziomie 2500 – 6 szafek z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość zamontowania 2-4 półek w każdej części na różnych wysokościach na belkach nośnych.

Na dole do wys. 1000 – 6 szafek z osobnymi drzwiczkami z zamknięciem, możliwość zamontowania 3-6 półek w każdej części na różnych wysokościach na belkach nośnych.

Od poziomu 1000 do 2500 z 4 pionów po 5 szuflad o wys. 30 cm z możliwością wewnątrz do podziału na 2 do 6 komór, w dwóch pionach szafki zamykane z 15 szufladami wewnątrz o wysokości 10 cm z możliwością wewnątrz do podziału na 4 – 20 komór;) – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Dla stanowiska wykładowcy oraz stołów laboratoryjnych wykonać blaty o grubości 36 mm z materiałów trudnościeralnych – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Dla stanowisk robotów wykonanie blatów umożliwiających nieruchome przymocowanie małego przemysłowego w pozycji montażowej podłogowej oraz odporne na uszkodzenie podczas pracy robota na pełnej mocy. Układ szuflad, umiejscowienie kanału na przewody oraz wyprowadzeń na blat analogiczny jak dla stołu laboratoryjnego – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Stanowisko robota wykonać z materiałów o wysokiej odporności – konstrukcja wzmocniona. Projekt do konsultacji w trakcie tworzenia – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Wymianę tynków w niezbędnym zakresie.

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu                    z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

  - Malowanie ścian farbą emulsyjną silikonową.

  - Wykonanie tynków dekoracyjnych na wysokość min 180 cm od posadzki (tynk akrylowo-żywiczny 1-1,5mm).

  - Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej (moduł 60x60cm).

  - Wymianę stolarki drzwiowej dostosowując ją analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu (BKT SYSTEM z ramą z drewna egzotycznego                           z metalową ościeżnicą).

Skrzydło drzwiowe  płytowe wewnętrzne  do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną   kanałową płytą wiórową.  Rama skrzydła wykonana                    z gatunków drewna egzotycznego. Cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu. Skrzydło drzwiowe wyposażone trzyczęściowy zawias niklowany oraz niklowany zamek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.

  - Ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi .Montaż wewnętrznych parapetów.

  - Wymianę stolarki meblowej, krzeseł oraz szaf – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Montaż tablicy interaktywnej obsługiwanej za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika (min 2m szerokości) – uwzględnić w projekcie aranżacji wraz                          z wykonaniem niezbędnych podłączeń. Dostawa i montaż tablicy poza zakresem opracowania.

  - Montaż ekranu sterowanego elektrycznie (min 210 cm szerokości).

  - Montaż na suficie uchwytu dla projektora wraz z podłączeniami opisanymi w części elektrycznej i teletechnicznej.

  - Montaż rolet okiennych tekstylnych podgumowanych w oknach.

  - Ustalenia odnośnie doboru kolorów farb, stolarki meblowej na etapie projektowania.

- Korytarz

  - Wymiana posadzki (wszystkie warstwy od stropu właściwego).

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu                    z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wymianę tynków w niezbędnym zakresie.

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

  - Malowanie ścian farbą emulsyjną silikonową.

  - Wykonanie tynków dekoracyjnych na wysokość min 180 cm od posadzki (tynk akrylowo-żywiczny 1-1,5mm).

  - Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej (moduł 60x60cm).

  - Wymianę stolarki drzwiowej – 3 sztuki do pomieszczeń sanitarnych. Stolarkę drzwiową należy dostosować analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu.

Skrzydło drzwiowe  płytowe wewnętrzne  do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną   kanałową płytą wiórową.  Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna egzotycznego. Cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu. Skrzydło drzwiowe wyposażone trzyczęściowy zamek niklowany oraz niklowany zamek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.

Ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi . ( analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu ). Istniejące drzwi – BKT SYSTEM z ramą z drewna egzotycznego z metalową ościeżnicą.

  - Wymiana stolarki drzwiowej – 1 szt drzwi p.poż aluminiowe przeszklone z 4 zawiasami na klatkę schodową ewakuacyjną.

W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

  - Instalacje wykonać podtynkowo, w strefie sufitu podwieszanego prowadzenie                   w korytach stalowych otwartych.

  - Dla każdej sali wykładowej przewidzieć oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne.

  - Dla każdej sali wykonać osobną rozdzielnię elektryczną.

  - Dla każdej sali zastosować wyłącznik umożliwiający włączenie-wyłączenie instalacji zasilana gniazd 230v –montowany na zewnątrz rozdzielni.

  - Zasilanie (WLZ) wyprowadzić z RG znajdującej się w przyziemiu w obrębie klatki schodowej.

  - Przepięcie instalacji elektrycznej  pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem do istniejącej rozdzielni na piętrze.

  - Oprawy oświetleniowe LED do sufitów kasetonowych montowane w suficie modułowym 60x60 .

  - Na korytarzu wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

  - Dla każdego stanowiska laboratoryjnego  i wykładowcy przewidzieć min 2 gniazda 230 V zasilanego z wydzielonego obwodu.

  - Dla każdej sali przewidzieć min 4 gniazda 230V zasilana ogólnego.

  - Dla każdego stanowiska laboratoryjnego i wykładowcy przewidzieć min 4 gniazda Rj 45 kat 6.

  - Instalację teletechniczną prowadzić w osobnych korytach.

  - Instalacja alarmowa uruchamiana na karty osobno dla każdego z pomieszczeń wykładowych, połączona i działająca z istniejącą instalacją alarmową. Centrala alarmowa znajduje się  na piętrze 1 w budynku.

  - Instalację teletechniczną wykonać w kat.6 (okablowanie, wyposażenie).

  - W pomieszczeniu laboratoryjnym 210 zmontować szafę RACK stojącą min 42U obsługującą oba pomieszczenia.

  - Szafę RACK wyposażyć w :

    - Osobny obwód zasilający 230V

    - UPS –zasilacz awaryjny

    - 1 przełączników 24 portów Rj45 GB + 4SM

    - 2 przełączniki 48 portów Rj 45 GB

    - 4  przyłączy 24 portów (patchpanele) kat 6

    - Listwę zasilającą zamontowane urządzenia

    - 7 x Organizery okablowania

    - Wentylatory

  - Z szafy RACK wyprowadzić do przełącznicy piętrowej PP 2 w drugiej części korytarza za klatką schodową i zarobić w nowym patchpanelu kat 6, następujące przewody (podłączenie sieci lokalnej pomieszczeń do sieci komputerowej AMW):

    - 4xUTP kat 6

  - Szafę przełącznicy piętrowej PP 2 wyposażyć w:

    - 1 przełącznik 48 portowy  RJ 45 GB

    - 1 przyłącze 24 portów (patchpanel) kat 6 (patrz punkt poprzedni)

  - Na korytarzach na piętrze 2 zamontować trzy punkty dostępowe sieci bezprzewodowej obsługujące standard 802.11ac, zasilane poprzez POE,  zarządzane przez kontroler sieci bezprzewodowej wraz z poprowadzeniem przewodów UTP kat 6 od punktów do patchpanelu w szafie przełącznicy piętrowej PP 2

  - Montaż uchwytów do projektorów multimedialnych sufitowych z podłączeniem kablami 2 x HDMI 1 x SVGA i 230V (w salach wykładowych).

  - Montaż ekranu elektrycznie otwieranego o szerokości min 200 cm ( w salach wykładowych).

W zakresie instalacji sanitarnych:

- Dla wszystkich pomieszczeń wymiana grzejników na panelowe.

- Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicą, odpowietrzniki, oraz zawory odcinające oraz zawory kulowe przed odpowietrznikami zamontowanymi na pionach.

- W salach wykładowych – wentylację nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła i osobnym sterowaniem wydajnością dla każdego pomieszczenia  osobno.

- W salach wykładowych – klimatyzację z kanałowymi jednostkami wewnętrznymi                          i osobnym sterowaniem wydajnością dla każdego pomieszczenia  osobno.

  - Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

- Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem do użytkowania  pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym).

- Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

zamierzonego efektu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w celu przekazania                     do użytkowania.

- Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów.

- Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana.

- Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia                w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

- Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownika robót budowlanych                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót branżowych.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

- Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu                                 na nie zgody przez Zamawiającego.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac również w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP .

  - Wymagania dotyczące terenu budowy

- Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót

staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.

- Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia

będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane                          w czystości  i wolne od przeszkód.

- Nie przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe uwzględnić                  w cenie oferty.

- Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń zm.).

- Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi

dokumentami do właściwego organu.

- Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na użytkowanie.

- Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania

umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby

odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie,

co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.

  - Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.

  - Zgodność z prawem

- Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia.

- Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa                   o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

  - Warunki wykonania i odbioru

- Na etapie projektowania :

-wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia jej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem.

- Na etapie wykonania robót:

-Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki

działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony 	środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia ciągów 	komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,

- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany                        z materiałów własnych Wykonawcy.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać

wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach

budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót, Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

warunkami umowy i dokumentacją projektową,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 	ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie,

c) jakość i dokładność wykonania prac,

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu

podstawowych robót budowlanych,

c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora 	atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, 	wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów niezbędnych celem 	uzyskania decyzji na użytkowanie, łącznie z decyzją na użytkowanie jeżeli będzie 	wymagana.

  - Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych                         i instalacyjnych.

    - Terminy wykonania prac projektowych.

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 90 dni od podpisania umowy.

    - Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

- od 19.06.2017 r do dnia 01.09.2017 r.

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego:

- Zamawiający dysponuje jedynie rzutami budynku załączonymi do PFU.

- Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie

”Zaprojektuj i wybuduj”.

  - Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w pkt. 2.7.

- Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania

Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z:

  - ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  wiedzą techniczną,

  - obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi                   i p.poż.

1.1 	Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

Przepisów.

- Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.

  - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U 2013 poz.1409 z późn.zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 	budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2.09.2004r.t.j (Dz .U 2013 	poz.1129)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002r.Nr 75 poz.690 zm. z poźn.zm.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w

sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010,

Nr 109.poz.719).

  - Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich.

1.2	Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót:

Załącznik nr 1 do PFU – Rzut pomieszczeń 2 piętra budynku nr 353 ( pom. 208, 209, 210, korytarz ) z naniesionym podziałem pomieszczeń.

Załącznik nr 2 do PFU – Mapa orientacyjna z określeniem lokalizacji budynku.

Załącznik nr 3 do PFU – Uproszczony schemat instalacji teletechnicznej.

Załącznik nr 4 do PFU – Specyfikacja dla przełączników i punktów dostępowych.

Załącznik nr 5 do PFU – Dokumentacja zdjęciowa.

Załącznik nr 6 do PFU – Audyt Energetyczny budynku 353.