PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:  	REMONT  POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH 2 PIĘTRA                              W BUDYNKU  NR 5 - ( pom. 210, 211, 212 ).

Zamawiający: 	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

UL. ŚMIDOWICZA 69, GDYNIA 81-127

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232460-4 Roboty sanitarne

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania:

I.  Część opisowa

II. Część informacyjna

Opracował:

inż. …………………….

Spis treści:

I. Część opisowa

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

  - Zakres przedmiotu zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania podstawowe

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

  - Zgodność z prawem

  - Warunki wykonania i odbioru

  - Terminy wykonania prac projektowych, prac budowlanych i instalacyjnych

II. Część informacyjna

1. Informacje podstawowe i oświadczenia

1.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

1.2 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót

I. Część opisowa

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektu budowlanego  (wielobranżowego) remontu - przebudowy pomieszczeń 2 piętra budynku nr 5 ( pom. 210, 211, 212  ),  na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie jeżeli będzie wymagana.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanego celu spoczywa na Wykonawcy.

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego  (wielobranżowego) remontu przebudowy pomieszczeń 2 piętra budynku nr 5 ( pom. 210, 211, 212 ),  z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, wykonaniem zaprojektowanych  robót budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie jeżeli będzie takie  wymagane, przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Budynek nr 5 znajduje się na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, dach płaski pokryty papą. Elewacja -tynk cementowo wapienny, malowany. Stolarka okienna drewniana oraz PCV, okna zespolone. Stolarka drzwiowa -stalowa, aluminiowa, płycinowa. Wyposażony w instalację :

- elektryczną,

- teletechniczną,

- centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni znajdującej się na terenie AMW poza budynkiem nr 5,

- kanalizacyjną -podłączoną do układu miejskiej kanalizacji,

- ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Budynek znajduje się na terenie zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej oraz jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1859.

Dane wielkościowe pomieszczeń przeznaczonych do remontu-przebudowy:

- powierzchnia pom. przeznaczonych do przebudowy - remontu:     ~   72,70  m2

- powierzchnia pom. objętych zakresem prac			            ~   72,70 m2

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu, ani prac na zewnątrz budynku.

Nie przewiduje się zmiany istniejącej zabudowy .

  - Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej  dla potrzeb wykonania projektu,

- wykonanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,

- wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) w oparciu o załączoną do oferty koncepcje,

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz dotyczącego wyposażenia pomieszczeń w meble                    zgodnie z opisem w programie funkcjonalno – użytkowym, ze szczegółowym rozrysowaniem mebli – rysunki wykonawcze.

- opracowanie szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych,

- dokonanie zgłoszenia robót bądź też uzyskanie  pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

- oddanie gotowych pomieszczeń do użytkowania najpóźniej do 01 września 2017 (jeżeli będzie wymagane to również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oświadcza, że posiada prawo własności działki                    nr  1622 i 2098 Obr 0021 Oksywie,

- Obiekt posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.w.u., c.o., telefoniczną, teletechniczną, alarmową, SSP,

- Pomieszczenia 210, 211, 212 w budynku nr 5 przed przystąpieniem do prac budowlano instalacyjnych zostaną przekazane w całości w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości wykonywania prac, po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych pozwoleń wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,

- Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia                        w budynku,

- Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych, posiadane materiały zostały załączone do PFU,

- Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym.

- Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1859.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

W ramach wykonania remontu – przebudowy pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 5 ( pom. 210, 211, 212 ) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przewiduje się wykonie pełnego wielobranżowego projektu remontu pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej, alarmowej, teletechnicznej, c.o., wykonaniem wentylacji nawiewno – wyciągowej                                       i klimatyzacyjnej.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach wykonania remontu – przebudowy pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 5 ( pom. 210, 211, 212 ) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” przewiduje się:

- wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

- wykonanie  remontu pomieszczeń 2 piętra w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy zachowaniu  wszelkich wymogów Prawa Budowlanego,

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane.

  - Wymagania podstawowe

- Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał :

a) koncepcję układu pomieszczeń (rzut koncepcyjny części 1 objętej opracowaniem)                               z   zestawieniem powierzchni pomieszczeń i pełną aranżacją, oraz  z opisem rozwiązań techniczno - materiałowych. Koncepcja musi zawierać wymagania zawarte w programie funkcjonalno użytkowym.

b) kosztorys szacunkowy całości zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania

robót budowlanych) cena netto i brutto.

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna, elektryczna, teletechniczna, aranżacja wnętrz w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis (PDF i DWG).

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Przed wykonaniem projektu należy wykonać inwentaryzację wielobranżową obiektu (pomieszczeń).

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona stosownych odkrywek.

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania.

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne materiałowe i kosztowe.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa                             na Wykonawcy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2013 poz.1129).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu  przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :

-Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.w sprawie szczegółowego zakresu                          i   formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r.Nr 120.poz.1133 z późn.zm.)

-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010,Nr 109.poz.719)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie

przeciwpożarowego zapatrzenia w  wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)

W ramach przebudowy i remontu pomieszczeń przewiduje się:

- utworzenie sali wykładowej na 12 stanowisk komputerowych poprzez połączenie pomieszczeń 211 i 212,

- utworzenie pokoju wykładowcy w pomieszczeniu nr 210 z lustrem weneckim pomiędzy pomieszczeniami.

Przy projektowaniu należy uwzględnić następujące elementy:

W zakresie budowlanym:

- Dla pomieszczenia wykładowego 211-212

  - Wyniesienie mebli z pomieszczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ich utylizacja.

  - Zerwanie wykładziny dywanowej.

  - Zerwanie parkietu wraz z usunięciem lepiszcza za pomocą frezowania.

  - Wyburzenie ścianki działowej między pomieszczeniami w celu powiększenia Sali wykładowej.

  - Demontaż instalacji elektrycznych biegnących na ściance działowej.

  - Demontaż sufitów podwieszonych.

  - Wykonanie wylewek samopoziomujących gr 5 mm

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu                    z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wymianę  całej stolarki okiennej drewnianej na nową PCV lub drewnianą zgodnie               z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.

  - Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

  - Aranżacja uwzględniająca 12 podwójnych stanowisk (dwóch studentów przy stanowisku) w 2 rzędach. ( stoły 180x65, wys. 750, krzesła obrotowe po dwa do stanowiska, tapicerka z tkaniny)

1 stanowisko dla wykładowcy (stół 1200x750 zabudowany w całości od strony stanowisk audytoryjnych, od strony wykładowcy, z zaślepionym kanałem na przewody, z możliwością wyprowadzenia przewodów na blat, fotel obrotowy tapicerowany z podłokietnikami) – wykonać projekt aranżacji mebli.                             Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja miejsca na wieszaki na tylnej ścianie za krzesłami na około 20 wieszaków (wieszak wyposażony w półkę) – wykonać projekt aranżacji mebli.                         Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu                       z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wymianę tynków w niezbędnym zakresie ( luźne, odspojone od podłoża ).

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

  - Wymiana fartucha z glazury nad zlewem z ociekaczem.

  - Malowanie ścian farbą emulsyjną silikonową.

  - Dostawa i montaż odbojnic z płyty wiórowej szer. min 25 cm na wysokości ławek zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem po całej długości i szerokości Sali. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.

  - Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej (moduł 60x60cm).

  - Wymianę stolarki drzwiowej dostosowując ją analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu (BKT SYSTEM z ramą z drewna egzotycznego                            z metalową ościeżnicą).

Skrzydło drzwiowe  płytowe wewnętrzne  do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną   kanałową płytą wiórową.  Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna egzotycznego. Cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu. Skrzydło drzwiowe wyposażone trzyczęściowy zawias niklowany oraz niklowany zamek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.

Ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi .

  - Wykonanie w ścianie działowej między pokojem wykładowcy a salą wykładową okna weneckiego o wymiarach 0,5m x 1,5 m wraz niezbędnymi robotami: osadzeniem nadproża, wykuciem otworu okiennego, wywozem i utylizacją gruzu.

  - Wymianę stolarki meblowej z krzesłami – wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Montaż rolet okiennych tekstylnych podgumowanych w oknach.

  - Ustalenia odnośnie doboru kolorów farb, stolarki meblowej na etapie projektowania.

  - Montaż uchwytu do projektora oraz ekranu sterowanego elektrycznie za pomocą pilota i przycisku umiejscowionego na ścianie. Minimalna szerokość ekranu 210 cm. Ekran umieścić na przedniej ścianie pomieszczenia 212.

  - Aranżacja szafy stanowiącej zabudowę zlewu z ociekaczem na pełną wysokość pomieszczenia– wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Likwidacja i zabudowanie drzwi w pomieszczeniu 212

- Dla pomieszczenia wykładowcy 210

  - Wyniesienie mebli z pomieszczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ich utylizacja.

  - Demontaż sufitów podwieszonych.

  - Zerwanie wykładziny dywanowej.

  - Zerwanie parkietu wraz z usunięciem lepiszcza za pomocą frezowania.

  - Wykonanie wylewek samopoziomujących gr 5 mm

  - Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkładu                    z wywinięciem cokołu min 10 cm na ścianę.

  - Wymianę  całej stolarki okiennej drewnianej na nową PCV lub drewnianą zgodnie               z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.

  - Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

  - Aranżacja miejsca na wieszaki na tylnej ścianie na 4 wieszaki (wieszak wyposażony w półkę) - wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Wymianę tynków w niezbędnym zakresie ( luźne, odspojone od podłoża ).

  - Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.

  - Malowanie ścian farbą emulsyjną silikonową.

  - Wykonanie sufitu podwieszonego modułowego z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej (moduł 60x60cm).

  - Wymianę stolarki drzwiowej ( drzwi na korytarz oraz do sali wykładowej ) dostosowując ją analogicznie do pozostałych istniejących na korytarzu (BKT SYSTEM z ramą z drewna egzotycznego  z metalową ościeżnicą).

Skrzydło drzwiowe  płytowe wewnętrzne  do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną   kanałową płytą wiórową.  Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna egzotycznego. Cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu. Skrzydło drzwiowe wyposażone trzyczęściowy zawias niklowany oraz niklowany zamek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.

Ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi .

  - Wykonanie w ścianie działowej między pokojem wykładowcy a salą wykładową okna weneckiego o wymiarach 0,5m x 1,5 m wraz niezbędnymi robotami: osadzeniem nadproża, wykuciem otworu okiennego, wywozem i utylizacją gruzu.

Lustro zamontować w pomieszczeniu 210 na ścianie do pomieszczenia 211-212 na wysokości 10 cm powyżej biurka instruktora, tak aby umożliwiało obserwacje sali.

  - Montaż rolet okiennych tekstylnych podgumowanych w oknach.

  - Aranżacja zabudowy meblowej w zakresie szafy ubraniowej, regału na książki - wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja stolika niskiego wraz z trzema krzesłami - wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja półki o podwyższonej wytrzymałości, o głębokości 50 cm, długości  całego pomieszczenie, usytuowanej nad lustrem weneckim - wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Aranżacja biurka instruktora o wymiarach 150 cm x 80 cm wraz z szufladą mapową na całej szerokości biurka (wysokość szuflady 15 cm) wraz z fotelem biurowym na kółkach, wyposażonym w podparcie pleców, podłokietniki, wykonanym z tkaniny  - wykonać projekt aranżacji mebli. Dostawa i montaż mebli poza zakresem opracowania.

  - Sale doposażyć w niezbędny sprzęt ppoż.

  - Ustalenia odnośnie doboru kolorów farb, stolarki meblowej na etapie projektowania.

W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

  - Instalacje wykonać podtynkowo, w strefie sufitu podwieszanego prowadzenie                   w korytach stalowych otwartych lub za porozumieniem w posadzce.

  - Zdemontować istniejącą tablicę rozdzielczą znajdującą się w ścianie przy drzwiach do sali od strony korytarza ( według załączonego zdjęcia ), z wykorzystaniem WLZ celem zasilenia nowej tablicy rozdzielczej dla potrzeb Sali wykładowej.

  - Dla sali wykładowej:

- przewidzieć oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,

- wykonać osobną rozdzielnię elektryczną umożliwiającą zdjęcie zasilania jednym manipulatorem,

- zastosować wyłącznik umożliwiający włączenie-wyłączenie instalacji zasilana gniazd 230V – montowanego na zewnątrz rozdzielni,

- zastosować oddzielne sterowanie oświetlenia na kilka stref – w tym osobna strefa oświetlająca tylko część z tablicą oraz stanowisko wykładowcy (oświetlenie typu LED w obudowach rozpraszających światło - mlecznych z możliwością wyboru sektory świecenia oraz wyposażonych w ściemniacz),

- dla każdego stanowiska laboratoryjnego przewidzieć min 3 gniazda przepięciowe dla stanowiska wykładowcy przewidzieć min 4 gniazda przepięciowe 230 V zasilanego z wydzielonego obwodu,

- zamontować uchwyt do projektora i ekran z doborem odległości obrazowania, dodatkowo zamontować instalację sterującą ekranem,

- dostarczyć oraz zamontować manipulator do podnoszenia i opuszczania rolet                   i ekranu,

  - Do montażu tablicy multimedialnej przewidzieć wszelkie niezbędne podłączenia.

  - Dostawa wraz z montażem tablicy sucho ścieralnej co najmniej 2 m szerokości.

  - Dostawa wraz z montażem zestawu monitoringu w postaci 2 kamer dookólnych                 z wyprowadzeniem do rejestratora w pomieszczeniu instruktora.

  - Dla każdej sali przewidzieć min 4 gniazda 230V zasilana ogólnego (dwa przy drzwiach wejściowych oraz przy stanowisku sanitarnym).

  - Użyć bezpieczników nadprądowych klasy C.

  - Dla sali 211-212 dla każdego stanowiska laboratoryjnego i wykładowcy przewidzieć min 2 gniazda Rj45 kat. 6.

  - Do stanowiska wykładowcy przewidzieć wyprowadzenie podłączenia do projektora: 2xHDMI, VGA, SVGA zakończone gniazdkiem.

  - Zaaranżować oraz wykonać punkty audio o mocy nie mniejszej niż 50, znajdujące się w 4 punktach w rogach sali.

  - Na ścianie obok stanowiska wykładowcy przewidzieć sterowanie rozsuwaniem ekranu oraz rolet automatycznych.

  - Instalację teletechniczną prowadzić w osobnych korytach.

  - Instalację teletechniczną wykonać w kat.6 (okablowanie, wyposażenie).

  - W sali wykładowej zamontować szafę RACK wiszącą min 12U.

  - Szafę RACK wyposażyć w:

    - Osobny obwód zasilający 230 V

    - UPS –zasilacz awaryjny

    - 1 przełącznik 48 portów rj45 GB

    - 2 przyłącza 24 portów (patchpanele) kat 6

    - Listwę zasilającą

    - 2 x organizery okablowania

    - Wentylator

  - W remontowanych pomieszczeniach wycofać istniejące kable instalacji sieci komputerowej do projektowanej szafy RACK i zarobić w patchpanelu.

  - W pomieszczeniu zamontować punkt dostępowy sieci bezprzewodowej obsługujący standard 802.11ac, zasilany poprzez POE, zarządzane przez kontroler sieci bezprzewodowej wraz z poprowadzeniem przewodu UTP kat 6 od punktu do patchpanelu w projektowanej szafie RACK.

W zakresie instalacji sanitarnych:

- Dla wszystkich pomieszczeń wymiana grzejników na panelowe

- Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicą, odpowietrzniki, oraz zawory odcinające oraz zawory kulowe przed odpowietrznikami zamontowanymi na pionach.

- W sali wykładowej i pomieszczeniu wykładowcy wykonać wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i sterowaniem wydajnością dla każdego pomieszczenia osobno.

- W sali wykładowej i pomieszczeniu wykładowcy wykonać klimatyzację z kanałowymi jednostkami wewnętrznymi i osobnym sterowaniem wydajnością dla każdego pomieszczenia.

- W sali wykładowej wymienić umywalkę na zlew z ociekaczem montowany na szafce, baterie ścienną z wylewką min.  20 cm wraz z zaworami odcinającymi i wężykami.

  - Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

- Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem do użytkowania  pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym).

- Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

zamierzonego efektu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w celu przekazania                     do użytkowania.

- Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów.

- Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana.

- Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia                w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

- Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownika robót budowlanych                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót branżowych.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

- Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu                                 na nie zgody przez Zamawiającego.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac również w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP .

  - Wymagania dotyczące terenu budowy

- Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót

staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.

- Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia

będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane                          w czystości  i wolne od przeszkód.

- Nie przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe uwzględnić                  w cenie oferty.

- Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń zm.).

- Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi

dokumentami do właściwego organu.

- Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na użytkowanie.

- Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania

umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby

odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie,

co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.

  - Zgodność z prawem

- Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia.

- Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa                   o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

  - Warunki wykonania i odbioru

- Na etapie projektowania :

-wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem przed złożeniem jej do odpowiednich instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń.

- Na etapie wykonania robót:

-Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki

działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony 	środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia ciągów 	komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,

- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać

wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach

budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót. Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora nadzoru.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

warunkami umowy i dokumentacją projektową,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 	ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie,

c) jakość i dokładność wykonania prac,

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu

podstawowych robót budowlanych,

c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora 	atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, 	wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów niezbędnych celem 	uzyskania decyzji na użytkowanie, łącznie z decyzją na użytkowanie jeżeli będzie 	wymagana.

  - Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych                         i instalacyjnych.

    - Terminy wykonania prac projektowych.

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 90 dni od podpisania umowy.

    - Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

- do dnia 01.09.2017 r.

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego:

- Zamawiający dysponuje jedynie rzutami budynku załączonymi do PFU.

- Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie

”Zaprojektuj i wybuduj”.

  - Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w pkt. 2.7.

- Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania

Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z:

  - ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  wiedzą techniczną,

  - obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi                   i p.poż.

1.1 	Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

Przepisów.

- Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.

  - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U 2013 poz.1409 z późn.zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 	budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2.09.2004r.t.j (Dz .U 2013 	poz.1129)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002r.Nr 75 poz.690 zm. z poźn.zm.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w

sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010,

Nr 109.poz.719).

  - Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich.

1.2	Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót:

Załącznik nr 1 do PFU – Rzut pomieszczeń 2 piętra budynku nr 5 ( pom. 210, 211, 212 )                  z naniesionym podziałem pomieszczeń.

Załącznik nr 2 do PFU – Mapa orientacyjna z określeniem lokalizacji budynku.

Załącznik nr 3 do PFU – Rysunek poglądowy aranżacji pomieszczeń  nr 210, 211, 212.

Załącznik nr 4 do PFU – Specyfikacja dla przełączników i punktów dostępowych.

Załącznik nr 5 do PFU – Dokumentacja zdjęciowa.

# Text boxes

Punkt dostępowy